## Slide 1: Disponibilidad Hídrica en las Unidades Hidrográficas Chamán, Jequetepeque, Chicama, Moche, Virú, Huamansaña y Santa
Ph.D Pablo Huerta Fernández

## Slide 2
Bajo este enfoque, la Autoridad Nacional del Agua, mediante Resolución Ministerial N°033-2008-AG, aprueba la delimitación de 159 unidades hidrográficas en nuestro país. Esta división ha permitido a la Autoridad Nacional del Agua conformar 14 Autoridades Administrativas del Agua (AAA) a nivel nacional.
La cuenca hidrográfica es la unidad básica de planificación, gestión y manejo del agua.

## Slide 3
El límite de la región La Libertad intercepta las siguientes unidades hidrográficas:
Chamán (65.68%).
Jequetepeque (4.80%).
Chicama (75.12%).
Moche (100%).
Virú (100%).
Huamansaña (100%).
Santa (18.40%).
Crisnejas (19.46%)
Intercuenca Alto Marañón IV (9.44%).
Intercuenca Alto Marañón V (17.43%)
Intercuenca Alto Huallaga (4.30%).

## Slide 4: Unidad Hidrográfica Chamán
Área: 1343 km2
Oferta hídrica superficial promedio anual = 10.56 hm3
Demandas de uso de agua – U.H Chamán |  |  | 
 | Tipo de Uso | Volumen (hm3) | Total (hm3)
Uso Consuntivo | Agrario | 274.4 | 283.51
 | Poblacional | 8.98 | 
 | Otros Usos | 0.13 | 
Uso NO consuntivo | Energético | 0.01 | 0.01
Nota: Dado que la oferta hídrica superficial de la unidad hidrográfica Chamán es inferior a la demanda hídrica, el embalse formado por la presa Gallito Ciego juega un rol de regulación muy importante.
Fuente: ANA, 2022
Fuente: SENAMHI, Producto HyM GR2M
Área agrícola
39,529 ha
Fuente: R.M. N° 322-2020-MIDAGRI

## Slide 5: Unidad Hidrográfica Jequetepeque
Área: 3935 km2
Oferta hídrica superficial promedio anual = 535.57 hm3
Demanda de uso de agua – U.H Jequetepeque |  |  | 
 | Tipo de Uso | Volumen (hm3) | Total (hm3)
Uso Consuntivo | Agrario | 174.63 | 182.57
 | Poblacional | 6.32 | 
 | Minero | 0.50 | 
 | Industrial | 0.25 | 
 | Pecuario | 0.15 | 
 | Otros Usos | 0.72 | 
Uso NO consuntivo | Energético | 577.91 | 577.91
TOTAL |  |  | 760.48
Fuente: SENAMHI, Producto HyM GR2M
Área agrícola
127,978 ha
Fuente: R.M. N° 322-2020-MIDAGRI

## Slide 6: Embalse Gallito Ciego
El embalse formado por la presa Gallito Ciego abastece las demandas de las unidades hidrográficas aledañas, llegando incluso abastecer incluso las demandas de la unidad hidrográfica ZAÑA y CHAMÁN.
A la fecha, el embalse se encuentra al 99.90% de su capacidad de almacenamiento.

## Slide 7: Unidad Hidrográfica Chicama
Área: 4494 km2
Oferta hídrica superficial promedio anual = 836.07 hm3
Demanda de uso de agua – U.H Chicama |  |  | 
 | Tipo de Uso | Volumen (hm3) | Total (hm3)
Uso Consuntivo | Agrario | 147.19 | 152.52
 | Poblacional | 3.98 | 
 | Minero | 0.20 | 
 | Industrial | 0.61 | 
 | Pecuario | 0.40 | 
 | Otros Usos | 0.14 | 
Uso NO consuntivo | Acuícola | 1.32 | 1.32
TOTAL |  |  | 153.84
Fuente: SENAMHI, Producto HyM GR2M
Área agrícola
95,763 ha
Fuente: R.M. N° 322-2020-MIDAGRI

## Slide 8: PROYECTO CHAVIMOCHIC TERCERA ETAPA
Descripción del proyecto
Objetivo: Incorporar a la actividad agrícola Tierras Eriazas, en los valles de Moche, Chicama, Viru y Chao.
Beneficios: 536,868 habitantes, 111,000 ha (mejoramiento de 48,000 ha y ampliación de 63,000 ha).
Componentes (y/o Fases):
FASE I - Presa Palo Redondo capacidad de almacenamiento 366 MMC.
FASE II:
Automatización de Infraestructura mayor de riego.
Tercera Línea Cruce Río Virú, longitud: 3,501 m, Diámetro de tubería: 2.50 m.
Conducción Moche – Chicama – Urricape 127.76 km.
Ubicación geográfica
(Dpt. La libertad, Provincia Trujillo y Viru, Distritos Moche, Trujillo, Viru y Chao)
91,274,283.42
3,057,688,494.58
Costo obra
Costo ET
3,148,962,778
Costos del proyecto
Inversión (S/)
UF y UEI CHAVIMOCHIC – GORE LA LIBERTAD

## Slide 9: Unidad Hidrográfica Moche
Área: 2115 km2
Oferta hídrica superficial promedio anual = 170.95 hm3
Demanda de uso de agua – U.H Moche |  |  | 
 | Tipo de Uso | Volumen (hm3) | Total (hm3)
Uso Consuntivo | Agrario | 127.93 | 146.43
 | Poblacional | 6.45 | 
 | Minero | 1.58 | 
 | Industrial | 9.69 | 
 | Pecuario | 0.24 | 
 | Recreativo | 0.16 | 
 | Otros Usos | 0.38 | 
Uso NO consuntivo | Acuícola | 4.09 | 4.09
TOTAL |  |  | 150.52
Fuente: SENAMHI, Producto HyM GR2M
Área agrícola
83,079 ha
Fuente: R.M. N° 322-2020-MIDAGRI

## Slide 10: Unidad Hidrográfica Virú
Área: 1912 km2
Oferta hídrica superficial promedio anual = 118.16 hm3
Demanda de uso de agua – U.H Virú |  |  | 
 | Tipo de Uso | Volumen (hm3) | Total (hm3)
Uso Consuntivo | Agrario | 125.75 | 133.05
 | Poblacional | 6.78 | 
 | Industrial | 0.34 | 
 | Pecuario | 0.03 | 
 | Otros Usos | 0.15 | 
Uso NO consuntivo | Energético | 107.72 | 107.72
TOTAL |  |  | 240.77
Fuente: SENAMHI, Producto HyM GR2M
Área agrícola
54,467 ha
Fuente: R.M. N° 322-2020-MIDAGRI

## Slide 11: Unidad Hidrográfica Huamansaña
Área: 1429 km2
Oferta hídrica superficial promedio anual = 6.93 hm3
Demanda de uso de agua – U.H Huamansaña |  |  | 
 | Tipo de Uso | Volumen (hm3) | Total (hm3)
Uso Consuntivo | Agrario | 139.71 | 147.44
 | Poblacional | 5.04 | 
 | Minero | 0.02 | 
 | Industrial | 1.63 | 
 | Pecuario | 0.15 | 
 | Recreativo | 0.00 | 
 | Otros Usos | 0.89 | 
TOTAL |  |  | 147.44
Fuente: SENAMHI, Producto HyM GR2M
Área agrícola
24,131 ha
Fuente: R.M. N° 322-2020-MIDAGRI

## Slide 12: Unidad Hidrográfica Santa
Área: 11597 km2
Oferta hídrica superficial promedio anual = 4427.46 hm3
Demanda de uso de agua – U.H Santa |  |  | 
 | Tipo de Uso | Volumen (hm3) | Total (hm3)
Uso Consuntivo | Agrario | 730.18 | 804.74
 | Poblacional | 49.49 | 
 | Minero | 6.90 | 
 | Industrial | 0.62 | 
 | Pecuario | 0.02 | 
 | Recreativo | 0.03 | 
 | Otros Usos | 17.50 | 
Uso NO consuntivo | Energético | 705.16 | 737.75
 | Acuícola | 32.28 | 
 | Turístico | 0.31 | 
TOTAL |  |  | 1542.49
Fuente: SENAMHI, Producto HyM GR2M
Área agrícola
187,902 ha
Fuente: R.M. N° 322-2020-MIDAGRI

## Slide 13: Gracias